## Slide 1: まずPCのソフトウェアを確認
Arduino IDE ソフトウェアを「開く」．
  空の、または前回編集していたスケッチ（プログラム）が開く．
メニュー「Tools／ツール」→「Board/ボード」に使うボードのモデルが表示され、選択されている（チェックが入る）
  ほとんどの人は Arduino UNO
接続後、「Tools／ツール」→「Serial Ports/シリアルポート」に自分のボードのシリアルポート番号が追加表示される
  COM?? で、番号??は決まっていない．接続してメニューが増えたら、それ

## Slide 2: Arduino ボードの接続テスト
ＵＳＢケーブルでＰＣと接続してみる
  電源ONになり、ボードのPower On ＬＥＤが点灯
  ユーザーＬＥＤ（d13 LED）を点滅させるプログラムが書き込まれている場合も
Arduino IDE との接続を確かめる
  シリアルポートに新しいCOMポートがあらわれる．
  他のCOMポート（プリンタやモデム）と間違わないよう、番号をおぼえておこう

## Slide 3: 自分のＰＣでうまくいかない場合
ソフトはインストールされている？
  ダウンロードして、適切なディレクトリにおく
ボードのＬＥＤは点灯する？
Arduino のＣＯＭポート用ドライバはインストールされている？
  インストールが必要． ただし Arduino IDE にドライバも同梱されている

## Slide 4: 接続、スケッチ作成、アップロード
ＵＳＢケーブルで接続し、シリアルポートメニューでボードのＣＯＭポートを選ぶ．
スケッチを書く、例 Example を開いてみる．
  Files > Examples > 01. Basics > Blink を開く．
File > Upload または Upload ボタンで、プログラムを書き込んでみる．
  コンパイルメッセージが出た後、ボードの送受信ＬＥＤが点滅．その後、ゆっくりユーザーＬＥＤが点滅